## Slide 2: Use of Electroencephalography Brain-Computer Interface Systems as a Rehabilitative Approach for Upper Limb Function After a Stroke: A Systematic Review
数据库：PubMed, PEDro, Embase, Cumulative Index to Nursing and Allied Health, Web of Science, Cochrane Central Register of Controlled Trial
检索时间：inception ~ 2015.9.30
Esther Monge-Pereira, 西班牙, Universidad Rey Juan Carlos

## Slide 3
Chart: 方法学质量
| 随机对照实验 | 对照实验 | 病例系列研究 | 病例报告
销售额 | 4 | 1 | 4 | 4
目的明确了吗?
相关的背景文献综述了吗?
设计适合这个研究问题吗?
例子详细描述了吗?
样本容量合理吗?
干预详细描述了吗?
污染避免了吗?
干扰避免了吗?
结果测量可靠吗?
结果是有根据的吗？
结果报告的统计意义是什么?
分析方法合适吗?
是临床重要报告吗?
中途退出的有报告吗?
从研究方法和结果得出的结论是适当的吗？
Notes: 病例报告：有关单个病例或10个以下病例的详尽临床报告
病例系列研究：对发生在相对短的时期中单个病例报告的集合描述和分析

## Slide 9
BCI与传统物理治疗结合比BCI单独干预更有益于功能恢复。BCI系统可以促进大脑区域和肌肉之间的功能连接，达到更好的“神经生理学条件”，从而最大程度地提高传统物理治疗的效果。
康复模式（完全或不完全，近端到远端，远端到近端）未提及
神经成像技术：观察到BCI干预后辅助运动区、健侧和对侧运动皮层、视觉空间系统关联皮层区域、小脑的脑功能连接的增加
缺乏神经生理学测试（如测试对经颅磁刺激的反应）来分析中枢神经系统可塑性变化，以解释BCI干预行为的机制
缺乏更多的BCI干预后跟进测量和神经成像来说明BCI干预具有长期效益
Notes: contralesional and ipsilesional motor cortex

## Slide 10
任务类型包括手指屈伸、手掌打开、用力握、伸手够。推荐等级最高的是采用伸手够reach范式，MI+机械辅助。任务的复杂性是否改变BCI干预的结果，有待验证
患者都是坐着进行任务的，其他姿势或者移动可能会改变EEG信号。目前的参数是高度敏感的，未来应考虑在不同姿势的应用以及这对于运动康复的影响
急性、亚急性以及慢性中风都有进步，且慢性中风痉挛减少，可以推论无论患病多久，BCI干预都能促进功能性运动
一个不同点：EEG采于大脑半球单侧（患侧）还是双侧，这在研究内部是一致的。
干预应当适合结构化备用区，即由于损伤而备用的战略神经通路和中转站，使之可以重分配之前的功能或新功能。

## Slide 11
未来应注意在不同中风时期使用不同解码算法对结果的影响
优势手对结果的影响
受损的位置和类型，重组的模式取决于损害的尺寸，损害区域也很重要。BCI干预时神经成像发现，大脑改变的区域主要位于运动皮层和丘脑，推测诱导皮质下结构发生改变相对较难。未来应该解决中风类型不同，BCI治疗可能存在差异的问题（缺血性vs出血性、皮质的vs皮质下的）
之后研究应该增加缺血性中风患者，因为其更加普遍，且在之前的研究中被忽视

## Slide 12
仅有一篇提到触觉vs视觉反馈，之后应对反馈类型比较。12/13篇文献用到了触觉反馈，最高频是机械刺激，模仿真实的动作，提供一种更自然的诱导感觉反馈。
运动意图和相关反馈之间的延迟是一个关键因素，时机对于长期的强化，增加突触的疗效是至关重要的
特征提取：振幅、ERD、ERS，不使用MRCP无法得到认知改变对改善运动控制的影响，MRCP有很好的时间分辨率，提供认知计划时间，而使用感觉运动节律检测运动意图效率较MRCP低，反馈会慢

## Slide 13: Action observation facilitates motor cortical activity in patients with stroke and hemiplegia
动作观察Action observation促进中风和偏瘫患者的运动皮层活动
大多数中风患者由于年龄的增长或认知功能障碍较高，执行MI困难，在心里模拟动作的能力较弱
动作观察(AO)，一种基于镜像神经元系统mirror neuron system的刺激运动的替代形式，可以促进病人的运动皮层活动
口头+视频指令
日本Tani, Marina, Murata Hospital, 2017.10

## Slide 14: Changes in Electroencephalography Complexity using a Brain Computer Interface-Motor Observation Training in Chronic Stroke Patients: A Fuzzy Approximate Entropy Analysis
运动观察Motor Observation, MO
BCI-MI对运动康复的影响是有争议的。
原因：没有充分的练习很难完成MI；缺乏实时性。
运动观察MO可以克服MI相关问题，因为与主动的MI相比较，MO是一种被动的活动，在个体之间的差异较小。
从三个不同的角度观察患侧手抓住或释放一只杯子的视频（自我为中心、俯视、非自我中心）
Raymond Kai-yu Tong, 香港中文大学,2017.9

## Slide 15: Changes in Electroencephalography Complexity using a Brain Computer Interface-Motor Observation Training in Chronic Stroke Patients: A Fuzzy Approximate Entropy Analysis
Raymond Kai-yu Tong, 香港中文大学,2017.9

## Slide 16: Combined Action Observation and Motor Imagery Neurofeedback for Modulation of Brain Activity
结合动作观察Action Observation和运动想象MI的神经反馈对大脑活动的调节
想象模仿imagined imitation (II)
观察一个运动任务同时想象自己正在执行这个动作
神经反馈neurofeedback (NFB)
单边握手II-NFB->MI
加拿大, Boe Shaun G, Dalhousie University, 2017.1

## Slide 17: Feeling of Bodily Congruence to Visual Stimuli Improves Motor Imagery Based Brain-Computer Interface Control
身体一致性的视觉反馈提高MI-BCI性能
三种视觉反馈对象：抽象→现实
日本, Ushiba Junichi, Keio University, 2017

## Slide 18: Digital Mirror Box: An interactive hand-motor BMI rehabilitation tool for stroke patients
日本, Ono Y , Meiji University, 2016
Notes: 数字镜盒

## Slide 19: Graded motor imagery for patients with stroke: a non-randomized controlled trial of a new approach
分级运动想象(Graded Motor Imagery, GMI)
  隐式MI(implicit motor imagery, IMI)
  显式MI(explicit motor imagery, EMI = MI)
  镜像治疗(mirror therapy, MT)
在时间和难度上增加复杂度，从而反映皮层网络的分级激活
IMI->EMI->MT
IMI：特定形式的MI，例如对图片中手(脚)的左/右判断，包括调整自己的肢体以匹配图片中的姿势。研究显示，IMI与EMI的EEG图像在躯体感觉皮层中有相似的空间和时间频率的激活。
EMI：精神练习(mental practice)，包括肩部弯曲，手指敲击，躯干弯曲，臀部外展和脚背弯曲。
MT：此时fMRI显示广泛的大脑皮层活跃，可以通过观察镜子中反射的健侧肢体逐渐进行主动和功能性的运动。
意大利, Polli Andrea, IRCCS Ospedale San Camillo, 2017.2
Notes: 当患者6个session后达到规定的精确度和反应时间标准(如精确度≥80%&反应时间=2s±0.5s)结束IMI阶段。否则加2个IMI session 第6th session引入EMI，再开始MT，保证最多两个task在同时进行。

## Slide 20: Investigating the impact of feedback update interval on the efficacy of restorative brain-computer interfaces
反馈间隔对康复BCI性能的影响
康复BCI通过感觉反馈奖励MI，使感觉运动回路闭环。有证据表明，感觉反馈可以抑制运动皮层。
反馈更新间隔feedback update interval, FUI
在MI中，提供周期性的感觉反馈，如手指弯曲/伸展，会导致反复传入感觉信号，从而激活感觉皮层，抑制运动皮层，从而增强运动皮层可塑性。
本文假设，在康复BCI中缩短FUI，提供感觉反馈，可以为中风后的神经可塑性改善环境。
本体感受反馈proprioceptive feedback
  例如机械振动或电刺激传达反馈
本文反馈采用马达驱动被动伸展四根手指
澳大利亚Darvishi, Sam, University of Adelaide, 2017.7
Notes: 和以前的实验比，没有非常明显的结果

## Slide 21: Investigating the impact of feedback update interval on the efficacy of restorative brain-computer interfaces
澳大利亚Darvishi, Sam, University of Adelaide, 2017.7

## Slide 22: Motor Imagery Impairment in Postacute Stroke Patients
三个MI任务
  1.心理测时法mental chronometry(反应时间)
  2.心理旋转mental rotation
  3.基于EEG神经反馈neurofeedback
哪个MI任务表明中风患者的损伤?损伤是否受限于患侧?
MI损伤与感觉缺失或麻痹严重性是否有关?
不同MI任务的结果收敛吗?
——只有心理测时法和EEG分析与患侧有关，敏感性丧失导致了心理旋转任务的性能下降。虽然中风导致MI受损，大多数病人保留基于MI-EEG的神经反馈。
——不同的MI之间没有相关性
德国, Braun Niclas, Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg, 2017.3

## Slide 23: Motor Imagery Impairment in Postacute Stroke Patients
心理测时法
基于EEG神经反馈
心理旋转
德国, Braun Niclas, Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg, 2017.3